原汽车运输公司5号楼危旧房

拆除工程

招标编号：岩土发经招字2019第1号

招

标

文

件

招  标  人:  龙岩市土地发展经营有限公司（盖章）

2019年 9月13日

目录

第一部分  招标公告

第二部分  投标人须知前附表

第三部分  投标人须知

第四部分  招标项目技术要求

第五部分  合同条款

第六部分  投标文件的组成（格式）

第一部分  招标公告

招标编号：岩土发经招字2019第1号

一、招标项目概况如下

1、招标项目名称：原汽车运输公司5号楼危旧房拆除工程。

2、招标项目地点：西安南路原汽车运输公司5号楼（塔泉大厦北侧）。

3、招标项目服务内容：拆除项目区域范围内房屋、临时搭盖等建筑物、附构筑物、附属设施设备的拆除；废渣二次破碎；建筑垃圾、拆卸物、废弃物的清理外运（至少清理至与周边场地现状标高持平）；部分旧围墙破除；新砌围墙（砌体为多孔砖，长度约70米，高度2米）并抹灰；增设铁皮大门（钢管龙骨，宽度1.8米，高度2米）并刷防锈漆等。

4、项目规模：原汽车运输公司5号楼危旧房拆除区域占地面积约615平方米，3层，总建筑面积约1500平方米，主要为砖木结构，拆除范围以用地红线图为准。

5、工期： 15日历天。

6、工程质量要求：符合国家有关规定。

7、招标控制价（不含税）：不高于人民币壹拾伍万元（￥：150000）。

二、投标人必须具备的资格条件

1、投标人应具备独立法人资格，应持有有效的营业执照。

2、本招标项目要求投标人须具备有效的不低于三级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》并在龙岩市开设有分支机构。

3、本项目不允许联合体投标。

三、领取招标资料办法：请于2019年 9月 13日至2019年 9月22日登录土发集团网站http：//www.lytfjt.com/下载相关招标文件。

四、投标截止时间：投标文件应在2019年 9月 23日上午10：00(北京时间）前送达指定开标地点，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

五、本项目开标时间、地点：

本项目投标文件递交的截止时间为：2019年 9月 23日上午10：00（北京时间）。截止时间前60分钟开始接收文件。提交地点为龙岩市新罗区龙岩大道紫金1号4楼 西侧会议室 。投标企业的法定代表人（携带法定代表人资格证明书及身份证原件）或其委托代理人（携带授权委托书及身份证原件）应参加开标会议，否则招标人将拒收投标资料。

- 投标保证金：本项目投标保证金为人民币  叁仟 元，采用现金形式，用信封密封好并注明投标人名称，递交投标文件时一起提交。

- 评标方式：经评审的最低价中标法（不含税）。

- 发布公告的媒介：本次招标公告在 闽西日报及龙岩市土地发展集团有限公司网站  上发布。

九、联系方式：

招标人： 龙岩市土地发展经营有限公司  （盖章）

地  址： 龙岩市新罗区龙岩大道紫金1号4楼

联系人及电话： 吴先生   0597-3378907

# 第二部分　投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 龙岩市土地发展经营有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 原汽车运输公司5号楼危旧房拆除工程 |
| 3 | 招标内容 | 拆除项目区域范围内房屋、临时搭盖等建筑物、附构筑物、附属设施设备的拆除；废渣二次破碎；建筑垃圾、拆卸物、废弃物的清理外运（至少清理至与周边场地现状标高持平）；部分旧围墙破除；新砌围墙（砌体为多孔砖，长度约70米，高度2米）并抹灰；增设铁皮大门（钢管龙骨，宽度1.8米，高度2米）并刷防锈漆等。 |
| 4 | 招标方式 | 公开招标 |
| 5 | 资格条件 | 详见招标公告 |
| 6 | 资格审查 | 资格后审 |
| 7 | 投标报价 | 报价以人民币为货币单位，投标报价应包含项目实施成功所涉及的所有可能发生的费用：包含完成工程施工内容与之有关的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、运输费、机械费、不可预见费、管理费、利润、安全文明施工相关费用、专家费、政策性文件规定及风险等所有费用。完成相应施工内容，不因工程量变化而增减不含税包干总价。 |
| 8 | 投标文件 份 数 | 投标文件壹份密封送达。 |
| 9 | 投标有效期 | 90天（从投标截止之日算起）。 |
| 10 | 工期 | 15 日历天。 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金为人民币 叁仟 元 ，采用现金形式，用信封密封好并注明投标人名称，递交投标文件时一起提交。 |
| 12 | 投标截止时间及地点 | 收件人：招标人 地 点：龙岩市新罗区龙岩大道紫金1号4楼 西侧会议室 投标截止时间：2019年 9 月 23日上午10时00分 |
| 13 | 开标时间 | 地 点：龙岩市新罗区龙岩大道紫金1号4楼 西侧会议室 时 间：2019年 9月 23日上午10时00分 |
| 14 | 评标方法 | 经评审的最低价中标法（不含税） |
| 15 | 结果公示 | 招标结束后，在龙岩市土地发展集团有限公司网站上发布中标结果公示，公示期为3天，公示期满若无异议，向中标候选人发中标通知书。 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金金额： 叁仟元 。中标人的投标保证金直接转为履约保证金，并在完成合同约定的工作任务后十日内无息退还。 |
| 18 | 其他 | 本项目属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，中标人应编制安全专项施工方案并组织专家对专项方案进行论证。中标人应当根据论证报告修改完善专项方案，并严格按照专项方案组织施工。中标人在施工中应确保作业安全，若发生任何安全事故，由中标人承担全部责任和经济损失 ，发包人对此不承担任何责任。 |

# 第三部分　投标人须知

# A　总则

- 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本投标书中所叙述的。

1.2 招标内容：拆除项目区域范围内房屋、临时搭盖等建筑物、附构筑物、附属设施设备的拆除；废渣二次破碎；建筑垃圾、拆卸物、废弃物的清理外运（至少清理至与周边场地现状标高持平）；部分旧围墙破除；新砌围墙（砌体为多孔砖，长度约70米，高度2米）并抹灰；增设铁皮大门（钢管龙骨，宽度1.8米，高度2米）并刷防锈漆等。

工期： 15 日历天。

- 资质与合格条件的要求

本次招标项目采取资格后审方式。

合格投标人的资质条件：详见招标公告。

- 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不管投标的结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

B  招标文件

- 招标文件

4.1招标文件由下列内容组成：

第一部分   招标公告

第二部分   投标人须知前附表

第三部分   投标人须知

第四部分   招标项目技术要求

第五部分   合同条款

第六部分   投标文件的组成（格式）

4.2 投标人应详细阅读招标文件全部内容。不按招标文件的要求提供投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

4.3投标人所作的一切有效补充、修改文件，均被视为投标文件不可分割的部分。

- 招标文件的澄清

5.1无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清（答疑）、修改、补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清（答疑）、修改、补充，招标人都将通过龙岩市土地发展集团有限公司网站上公布的形式通知投标人。投标人应将该澄清（答疑）、修改、补充文件作为招标文件的组成部分，具有同等约束作用。

5.2 投标人对本项目的任何疑问都必须于投标截止时间前3天以书面的形式向招标人以无记名方式提出（质疑函上应注明招标项目名称及招标编号，但不需要署名投标人名称），若招标人在规定的时间前未收到任何需要解答的问题，则将视为所有投标人对招标文件及本次招标活动安排无任何疑问。招标人对招标文件的澄清或补充通知也将于投标截止时间前2天通过            龙岩市土地发展集团有限公司网站公布的形式通知投标人。在原定的投标截止时间前,若招标人认为有需要的可以延迟投标截止时间,但也应在新的投标截止时间前2天通知。在投标截止时间前，投标人应随时登入龙岩市土地发展集团有限公司网站查询有关本项目招标的相关信息，否则由此造成的一切损失，均由投标人自负。

- 招标文件的修改

6.1 在投标截止时间以前，招标人无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

6.2 对招标文件的修改，将以书面或传真的形式通知其他投标人，补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

6.3 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期和开标日期，并将此变更通知上述每一投标人。

## C　投标文件的编写

- 一般要求：

投标人应严格按照招标文件要求编制投标文件，逐项逐条回答招标文件，顺序和编号应与招标文件一致。可以增加说明或描述性文字。投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意。投标文件与招标文件有差异之处，无论多么微小，均应汇总说明。

- 投标文件的语言及计量单位：

8.1 投标文件应用中文编写。若其中有其它语言的书面材料，则应附有中文译文，并以中文译文为准。

8.2度量衡采用国家法定单位制〈即国际单位制〉。

- 投标文件的有效期

9.1投标文件在投标截止日期后90天〈日历日〉内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

9.2招标人可于投标有效期结束之前要求投标人同意延长有效期，但延长期一般不超过30天。投标人应以书面答复表示同意，此时投标人不能对投标文件进行任何修改；这种要求和答复都应以书面形式进行。

9.3投标人若不同意延长投标有效期，则应以书面形式给予明确答复，此时投标人被视为自动退出投标。

- 投标保证金：

10.1投标保证金金额： 叁仟   元整；

10.2投标保证金方式：详见投标人须知前附表；

10.3投标保证金的退还：未中标投标人的投标保证金当场退还，中标人的投标保证金直接转为履约保证金，并在完成合同约定的工作任务后十日内无息退还。

- 投标人建议：

/。

- 投标文件的份数和签署：

12.1投标文件壹份。

12.2投标文件必须打印或用不褪色的墨水填写。

12.3投标文件不得涂改和增删，如有错漏处确需修改，必须由同一签署人签字或盖章。

- 投标报价

  - 本项目采用不含税总价包干合同。

13.2本项目只允许一个报价，否则按废标处理。招标人不接受可选择性的报价。

13.3投标人应严格按投标文件格式要求认真填写，不得擅自增减内容和修改报价清单顺序；

13.4投标报价为不含税包干价，且应为1000元的整数倍。

13.5投标报价应包含项目实施成功所涉及的所有可能发生的费用：包含完成工程施工内容与之有关的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、运输费、机械费、不可预见费、管理费、利润、安全文明施工相关费用、专家费、政策性文件规定及风险等所有费用。

投标文件的组成

投标人编写的投标文件包括第六部分投标文件格式所要求的所有文件。

## D　投标文件的递交

- 投标文件的密封及标记

14.1投标人应将投标文件密封。封口处均加盖投标人单位公章。写明招标编号、招标项目名称、投标人名称地址、和“在开标时启封”字样。

14.2无论投标人中标与否，投标文件一律不予退还。

- 投标截止时间

15.1投标文件必须在投标截止时间前派人送达指定的投标地点。

15.2招标人推迟投标截止时间时，将以书面的形式，通知所有投标人。在这种情况下，招标人和投标人的权利和义务将受到新的截止日期的约束。

15.3在投标截止时间以后的投标文件，招标人拒绝接收。

- 投标文件的修改和撤回

16.1 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，并在投标截止时间前送达招标人，招标人可以予以接受。

16.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封送达招标人，其密封及加写标记同16项，同时应在封套上标明“修改投标文件”字样。

16.3撤回投标应以书面的形式通知招标人。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充由法定代表人或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。撤回投标的时间以送达招标人为准。

- 投标无效和废标

凡有下列情况之一者，投标文件视为未实质性响应招标文件要求，按废标处理，不得进入下一步的详细评审：

（1）投标有效期不满足招标文件要求；

（2）投标文件未按招标文件要求签字或盖章的；

（3）未按规定提交投标保证金的；

（4）投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

（5）投标报价不符合招标文件要求的；

（6）招标文件中有规定的其它废标条款。

## E　开标及评标

- 开标会议由招标人或其委托的招标代理机构主持并按下列程序进行：

（1）主持人宣布开标会议开始；

（2）主持人介绍参加会议的有关部门和代表；

（3）由相关监督部门人员或投标人检查投标文件的密封情况；

（4）主持人宣布投标文件递交截止时间前收到的投标文件数和上述查验结果；

（5）由有关工作人员当众拆封密封情况符合要求的各投标人的书面投标文件，宣读投标人名称、投标报价和招标人认为需要的投标文件的其他主要内容。

（6）主持人宣布开标会议结束，并把各投标人的投标文件送交评标委员会评审。

- 对投标的初审

19.1开标后招标人将对投标文件进行初审，初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

19.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

19.3如果分项报价与总价不符，则以分项报价合计为标准修正。

19.4如果以文字表示的数据与数字表示的数据有不符，应以文字为准修正数字。

19.5投标人不同意以上修正，则其投标将被拒绝。

19.6招标人对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不接受投标后的任何外来证明。

- 投标文件的澄清

20.1评标委员会有权就投标文件中的含混之处向投标人提出询问或要求其澄清。

20.2必要时评标委员会可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签字，并将作为投标文件不可分割的组成部分。

20.3在评标定标过程中，投标人须准备好与投标有关的证明资料原件随时备查，如有必要，评标委员会将要求投标人在规定的合理时间内提交原件验证。在规定时间内不能提交原件的，评标委员会可以对有疑意的有关证明资料复印件（或扫描件）作出不利于投标人的认定。

- 评标

21.1招标人根据项目特点组建评标委员会，对实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由3人组成。

21.2评标原则：评标委员会将，公正、平等地对待各投标人。

21.3本招标项目采用“经评审的最低价中标法（不含税）”确定中标候选人，其做法如下：

评标委员会对所有通过资格审查和商务文件评审合格的投标人投标报价（投标报价为不含税价）从低到高排序，排序第一的为第一中标候选人，本项目只推荐一名中标候选人；报价相同的通过抽签确定其排序。

- 评标过程保密

22.1自开标之日起，直到授予投标人成交确认书止，凡是属于审查、澄清、评标和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关人员透露。

22.2 在评标期间，投标人企图影响招标结果的任何活动，将导致其投标被作为废标处理。

22.3投标人不得串通投标，抬高标价。投标人和招标人不得相互勾结，以影响其他投标人的公平竞争。任何单位和个人在投标活动中，不准以任何方式行贿受贿。任何违纪者将追究其法律责任。

## F　授予中标合同书

24 中标公示

24.1公示期： 3天；

24.2公示方式：详见招标人须知前附表。

25  中标通知书

25.1 自公示期结束之日起3天内，招标人可向中标人发出“中标通知书”，在该通知书中（以下在合同条件中称为“中标通知书”）应给出招标人对中标人按合同实施的中标价、工期、质量等级及有关签订合同的时间、地点。

25.2 中标通知书作为合同的组成部分。

26 签订中标合同书

26.1中标通知书发出30日内，中标人应按通知规定的地点与招标人签订中标合同书，否则按开标后撤回投标处理。

26.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件应作为中标合同书的附件。

第四部分   招标项目技术要求

（按照国家和省市颁布的相关标准进行）

第五部分 房屋拆除协议

甲方：龙岩市土地发展经营有限公司

乙方：

因工程施工需要，甲方将原汽车运输公司5号楼危旧房的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商，达成如下协议：

一、工程地点：西安南路原汽车运输公司5号楼（塔泉大厦北侧）

二、承包方式：不含税包干总价，税金以实际开票金额计取。

三、工程范围：具体以用地红线图为准。

四、工程内容：拆除项目区域范围内房屋、临时搭盖等建筑物、附构筑物、附属设施设备的拆除（含相应防护措施）；废渣二次破碎；建筑垃圾、拆卸物、废弃物的清理外运（至少清理至与周边场地现状标高持平）；部分旧围墙破除；新砌围墙（砌体为多孔砖，长度约70米，高度2米）并抹灰；增设铁皮大门（钢管龙骨，宽度1.8米，高度2米）并刷防锈漆等。

五、开工时间：  年  月  日，    年   月  日完工。

六、双方责任

（一）、甲方责任：

1、甲方负责做好与当地政府、居民各方面之间的协调工作。

2、负责对拆除施工现场的监督、检查。

3、负责对拆除完毕的场地进行验收。

4、工程完工达到甲方要求后，甲方凭乙方开具的增值税专用发票在10日内给乙方办理结算。

（二）、乙方责任：

1、按甲方要求按时进入拆除现场，保证工期的顺利完成。负责对本协议所列拆除范围内所有建筑物、附属物、构筑物及附属设施设备的拆除、清运、清扫等工作。

2、乙方保证连续施工，确保在合同工期内完工。

3、本项目属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，乙方应编制安全专项施工方案并组织专家对专项方案进行论证。

4、乙方应当根据论证报告修改完善专项方案，并严格按照专项方案组织施工。乙方在施工中应确保作业安全，若发生任何安全事故，由乙方承担相关安全责任和赔偿经济损失等全部法律责任 ，甲方对此不承担任何责任。

七、履约保证金：履约保证金叁仟元，在完成合同约定的工作任务后十日内无息退还。

八、违约责任

乙方逾期完成拆除工程的，每逾期一天扣除1000元违约金，甲方可直接从合同总价中扣除。

九、 计量与支付

1、结算价：结算价为中标价，不含税包干总价为大写：      元（ 小写：     元），已综合考虑了现场条件等各种因素，包含完成工程施工内容与之有关的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、运输费、机械费、不可预见费、管理费、利润、安全文明施工相关费用、专家费、政策性文件规定及风险等所有费用。乙方完成相应施工内容，不论工程量增加或减少，合同价格均不做调整。

2、合同签订生效后，工程完工并通过甲方工程部门验收，甲方一次性结清合同价款。

3、结算时，乙方需提供相应数额的增值税专用发票。

4、若因政策性原因，导致拆除工程取消的，甲方不予任何赔偿。

十、附则

1、本合同未尽事宜，经双方协商一致，可以做出补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同在履行中发生争议，甲乙双方应按照合同条款及有关法律规定协商解决，协商不成时，可交由工程所在地人民法院依法裁判。

3、双方保证本合同所载电话、地址等信息真实有效，且长期处在畅通、可用状态。双方相互通知、联系及诉讼程序中法院送达均以此为准。非经书面通知他方变更，一方按上述信息送达通知等书面材料或法院送达诉讼法律文书等材料（包括但不限于起诉状、传票、应诉通知书、判决书、裁定书）均视为合法有效。

4、本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。

5、本合同字甲乙双方授权代理人签字或加盖公章后生效，双方结清工程款后合同效力终止。

甲方：                              乙方：

法人代表：                          法人代表：

委托代理人：                        委托代理人：

通讯地址：                          通讯地址：

电话（手机）：                      电话（手机）：

年    月    日

# 第六部分  投标文件的组成（格式）

目  录

              - 投标承诺函

              - 投标书

              - 法定代表人资格证明书

              - 法定代表人授权书

              - 资格证明文件

              - 投标保证金有关单据（现金）

              - 招标文件要求及投标人认为还需要补充的内容

注：材料如为复印件或扫描件的均应加盖单位公章方为有效。

投标文件封面格式

(正本/副本)

招标项目名称：

招 标 编 号：

投 标 文 件

投   标   人：                         （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

日      期：

## 6.1投标承诺函

：

经认真阅读研究贵公司招标编号：         的招标文件，我公司决定参加投标，并作如下承诺：

1、我公司完全同意和接受《招标文件》的一切规定和要求，愿意以投标价人民币为：

（大写） ，￥：          （小写），承接上述工程。

2、一旦我方中标，我方将派         （姓名）作为本项目负责人。

3.投标文件中所有关于投标单位资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果及招标人认为有必要的一切处罚措施。

4、我公司承诺在投标报价时已充分考虑时间跨度和价格波动因素，在约定期限内完成合同约定的所有工作内容。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果。

5、我公司承诺在该项目投标活动中，严格遵守法律法规。若有违背，我公司承担由此而产生的一切后果，我公司承诺如果我公司被评定为中标候选人，我公司将保证能够根据招标人的需要提供投标文件中所有复印件部分所对应的原件供招标人核对，若无法提供或核对有不相符之处，我公司自愿承担一切后果。

6、我公司完全理解本项目招标文件及其补充通知中规定的一切条款，对招投标程序无任何疑义。

7、我公司承诺委派的项目负责人员为本公司正式员工，若有违背，我公司愿承担由此而产生的一切后果及招标人认为有必要的一切处罚措施。

投标单位：（公章）

法定代表人或其委托代表人：（签字）

日期：       年     月    日

## 6.2投标书

：

（投标单位全称）参加贵方组织的（招标编号： ） 招标的有关活动并进行投标，提交下述文件正本一份及副本四份：

- 投标承诺函

- 投标书

- 法定代表人资格证明书

- 法人代表授权书

- 资格证明文件

- 投标保证金有关单据（现金）

- 投标人认为还需要补充的内容

据此函，签字代表宣布同意如下：

  - 所附投标价格表中规定的应提交和交付的投标单价为人民币种；

  - 投标人将按招标文件的规定履行责任和义务；

  - 投标人已详细阅读全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 本投标自开标之日起有效期为  90  个日历日。

  - 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

  - 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

电话：

法人或法人授权代表签字：

投标单位： （公章）

日期：         年       月        日

6.3法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：       年龄：        职务：

系   （投标单位全称）    的法定代表人。

投标申请人：（盖章）

日期：   年    月    日

## 6.4法人代表授权书

：

（投标单位全称）法定代表人           授权            (姓名)为我公司全权代表，参加贵公司组织的“” (项目编号： )招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标人(公章)：

日 　期：

法定代表人身份证复印件 粘贴处

被授权委托人身份证复印件 粘贴处

全权代表：   （签字）性别：       年龄：       职务：

联系电话：

## 6.5   资格证明文件

（所提供的材料每页均需加盖单位公章）

# 6.7  投标保证金有关单据（现金）

# 6.8招标文件要求及投标人认为还需要补充的内容

投标人认为需要提供的其他说明材料。提供的材料均应加盖投标人单位公章。